## Slide 1
2026 开源鸿蒙大学生创新大赛 · 赛道一
基于 GEC 的轻量级鸿蒙
驻留方法及应用
把 LiteOS 从「用户工程的一部分」变成「芯片能力的一部分」
逸君攻坚小队 · 苏州大学
队长 邬美君 队员 周逸婷 王文杰
Notes: Click to add text

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
研究目标
三个「易」· 核心创新点
02
如何做到
驻留架构与六项技术要点
03
测试验证
双平台与五大测试样例
04
实践效果
教学书稿 · 嵌入式 AI · 物联网
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 3
01.研究目标
易学、易教、易用
让更多的人轻松地学习与应用
轻量级鸿蒙LiteOS
核心创新：把 LiteOS 从「用户工程的一部分」变成「芯片能力的一部分」
Notes: Click to add text

## Slide 4
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
研究目标：三个「易」
易学
学生不必通读内核源码
1–2 周即可上手开发
只写业务，不碰内核
易教
教师按五个基本要素
即可组织实验与课程
开箱即用，无需搭内核
易用
开发者即买即用
无需自行移植与配置
统一 API，跨平台复用
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 5
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
为什么要驻留？传统 RTOS 三大痛点
1
工程庞大 · 编译慢 · 调试难
RTOS 数万行源码与用户程序一同编译，编译从数秒变数分钟
2
API 各异 · 移植难
不同 RTOS 函数名/参数不同，换一个系统应用就得重写
3
内核紧耦合 · 换芯即重写
RTOS 移植绑死具体芯片，定时器/中断/上下文切换全部重来
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 6
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
驻留之后，三个数量级的改变
工程编译时间
数 分 钟
数 秒
LiteOS 入门周期
3–6 个月
1–2 周
开发门槛下降
80%
内核以机器码固化于 BIOS，用户程序不含 LiteOS 源码——只写业务，不碰内核。
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 7
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
核心创新：把 LiteOS 从
「用户工程的一部分」变成「芯片能力的一部分」
一
内核驻留
操作系统随芯片出厂，LiteOS 机器码固化于 BIOS，上电即成。
二
接口上浮
统一 API 头文件，换 RTOS 或换芯片，应用层代码零改动。
三
中断继承
User 选择性继承 BIOS 系统服务中断，驻留不仅跑得起来，还驻留得住。
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 8
02.如何做到？
内核下沉 BIOS，接口上浮用户
四大抓手落地，六大技术要点支撑
Notes: Click to add text

## Slide 9
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
实现驻留的四大抓手
01
构建通用嵌入式计算机 GEC
硬件底座 · 屏蔽底层硬件差异
02
驻留轻量级鸿蒙 LiteOS
系统内核 · 固化多任务调度能力
03
BIOS 程序服务于 User 程序
软件架构 · 上下分层、接口统一
04
提供基本要素应用标准样例
开发入口 · 开箱即用、快速上手
从硬件底座、系统内核、软件架构到开发入口，四大抓手逐层递进，构成驻留方案的完整落地路径。
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 10
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
驻留架构：内核下沉 BIOS，接口上浮到用户
User 程序（用户编写）
业务逻辑 · 多线程应用 · 不含任何 LiteOS 源码
统一 API 层 Os_United_API.h（延时 · 事件 · 消息队列 · 信号量 · 互斥量）
BIOS（出厂固化 · GEC 提供者完成）
LiteOS 内核机器码 调度 · 同步 · 通信
底层驱动构件 GPIO/UART/SPI…
中断服务例程 时钟嘀嗒等
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 11
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
BIOS 与 User，各管一摊
BIOS（出厂固化）
· 上电启动与向 User 交棒
· LiteOS 内核与调度器
· 底层驱动构件机器码
· 统一 API 函数原型
· 中断向量表与系统中断
User（用户编写）
· 只写业务逻辑
· 多线程应用组织
· 传感器采集 / 通信 / 推理
· 调用统一 API，不碰内核
· 串口下载，可独立更新
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 12
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
存储划分：独立、紧凑、不误擦
片外 Flash
BIOS 区（从 0 地址起）
User 区（剩余连续空间，分属不同扇区）
RAM
BIOS 数据段 / 堆
User 数据段 / 堆 · 栈共享复用
Flash 两区分属不同扇区，User 写入不会误擦 BIOS；栈段在交棒后由 User 复用，存储利用率最大化。
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 13
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
六项驻留技术要点
① 功能分割
独立编译、接口标准化、存储空间隔离三原则。
② 定时器适配
SysTick 建立时钟基准，嘀嗒 1ms，封装初始化与重载。
③ 中断管理
设置优先级、临界区屏蔽开放、ISR 注册到向量表。
④ 上下文切换
RISC-V 32 个寄存器现场保存恢复，走通首次切换。
⑤ 存储划分
Flash 分区边界独立紧凑，RAM 栈共享，链接脚本分工程配置。
⑥ 中断继承
User 选择性继承 BIOS 时钟嘀嗒等系统服务类中断。
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 14
03.测试验证
双平台 · 五样例 · 三层验证
两款 RISC-V 平台，五大要素样例
三层功能覆盖，全部验证通过
Notes: Click to add text

## Slide 15
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
硬件平台一：AHL-CH32V303-WiFi
主板（左）与 WiFi 模块（右）
CH32V303RCT6 · RISC-V
· 板载三色灯、复位与启动按键、Type-C
· WiFi 模块采用ESP8684H2
· 自带 5V 转 3.3V 电源与 TTL 串口
· 承载测试样例与物联网联网用例
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 16
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
硬件平台二：AHL-D1-H-EORS
玄铁 C906 · 64 位 RISC-V
· D1-H 芯片，叠接 2.8 寸 LCD 与摄像头
· 标准 USB 供电与数据传输
· 承载端侧图像识别用例
· 采集 → 预处理 → 推理 → LCD 呈现
板端实时推理，LCD 直接显示识别结果与准确率，是对驻留底座的压力测试。
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 17
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
软件平台：AHL-GEC-vsCode-IDE
编译 · 下载 · 调试 · 串口同界面
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 18
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
五个基本要素，一个样例验证一个
每个样例只针对一个内核机制，现象可观测，全程统一 API、不碰内核源码。
延时函数
Frame 三色灯按 5s / 10s / 20s 周而复始
事件
Event 串口收到一帧数据即控制红灯亮暗
消息队列
MessageQueue 收一个字节入队，接收线程打印消息与条数
信号量
Semaphore 模拟停车场剩余车位，三线程并发停车
互斥量
Mutex 实现线程对 LED 资源的独占访问
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 19
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
① Frame · 延时函数
三色灯按周期亮灭，验证延时精度
红灯 亮 5 秒
绿灯 亮 10 秒
蓝灯 亮 20 秒
周期合成 35 秒，验证 tick 时基与多任务调度
② Event · 事件
串口收帧，事件唤醒线程控灯
串口接收一帧：
帧头 3AH + 数据 + 帧尾 0D 0AH
动作：
· 校验帧格式后置事件标志
· 等待线程被唤醒
· 翻转红灯亮暗
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 20
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
③ MessageQueue · 消息队列
生产者—消费者解耦，验证队列收发
收字节 生产者
消息队列
打印线程 消费者
· 串口每收到一字节即入队
· 接收线程出队，打印消息与队列长度
④ Semaphore · 信号量
模拟停车场车位，多线程并发进出
初始 5 个车位
· 三个线程代表不同车辆
· 进车位 P 申请，出库 V 释放
· 满位则排队等待，验证计数信号量
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 21
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
⑤ Mutex · 互斥量：一把锁锁住 LED
三个线程争用同一盏 LED，互斥量保证同一时刻只有一个线程操作，不串色。
线程 A 红灯 5 秒
线程 B 绿灯 10 秒
线程 C 蓝灯 20 秒
互斥锁
LED 资源 同一时刻独占
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 22
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
三层验证，全部通过
层级 | 验证内容 | 结果
内核机制层 | 调度 · 延时 · 事件 · 消息队列 · 信号量 · 互斥量 | 通过
驻留框架层 | BIOS 启动 · 向 User 交棒 · 统一 API 调用 · 中断继承 | 通过
应用承载层 | 端侧图像识别推理 · 物联网联网数据上云 | 通过
从内核到应用，驻留底座在两款 RISC-V 平台上均稳定运行。
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 23
04.实践效果
从教学到科研再到产业
两本教材沉淀 · 检测与物联网落地
让轻量级鸿蒙走进课堂与项目
Notes: Click to add text

## Slide 24
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
已沉淀为两本教材书稿
《实时操作系统应用开发技术》
基于轻量级鸿蒙与 RISC-V 架构
《物联网应用开发技术》
基于 RISC-V 及轻量级鸿蒙的实践
· 以驻留平台为教学底座
· 五个基本要素样例即教材例程
· 学生只写业务，一两周上手
· 配套 IDE、上位机与云平台
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 25
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
科研应用：端侧焊接缺陷检测
EORS 上位机软件 V5.2
90%
检测准确率
· D1-H 端侧实时推理
· 采集 → 预处理 → 模型推理 → 判级
· LCD 直接显示结果
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 26
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
物联网应用：数据采集即上云
AHL-CS-Monitor 云侦听软件
金葫芦 WiFi · Web 网页实时数据
CH32V303-WiFi 采集环境数据 → WiFi 上云 → 电脑侦听与手机网页同步呈现。
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 27
基于GEC的轻量级鸿蒙的驻留方法及应用
推广价值：让 LiteOS 教学「开箱即用」
教学推广
降低 LiteOS 入门门槛，学生从写业务开始，而不是从搭内核开始。
课程实验
两本教材 + 配套 IDE + 五样例，开学即可开课，一两周见成果。
开源社区
统一 API 可移植到更多 RISC-V 板子，随轻量级鸿蒙生态共同生长。
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text

## Slide 28
感谢聆听 · 敬请指正
基于 GEC 的轻量级鸿蒙驻留方法及应用
逸君攻坚小队 队长：邬美君 队员：周逸婷 王文杰
苏州大学 · 2026 开源鸿蒙大学生创新大赛
逸君攻坚小队 · 苏州大学
Notes: Click to add text